## Slide 1: 第5章 数字图像内容安全
图像信息隐藏算法二

## Slide 2: 图像信息隐藏技术分类
图像隐写算法（隐蔽性）
图像鲁棒性水印（能够抵抗各种信号处理、攻击）
图像脆弱性水印（完整性验证、篡改定位）

## Slide 3: 图像水印算法介绍
普通图像水印
图像鲁棒性水印
图像脆弱性水印

## Slide 4: 鲁棒水印
鲁棒水印的性能权衡
  设计鲁棒水印前，考察水印可能遭受的“处理”是一个重要的环节。
  鲁棒水印需要抵抗的处理包括：有损压缩，数模/模数转换，录音，打印扫描，语音重放，和二次录音，去噪，格式转换,几何变换等等。

## Slide 5: 鲁棒水印
典型几何失真

## Slide 6: 鲁棒水印
原始图像 含水印图像 原始水印
（256×256） （256×256） （60×30）

## Slide 7: 鲁棒水印
从缩小到200×200的
含水印图像中提取的水印
从JEPG压缩后的
含水印图像中提取
的水印
（quality=75）
从添加高斯噪声后的
含水印图像中提取的水印
（噪声方差=0.0005）

## Slide 8: 鲁棒水印
放大和旋转后的含水印图像
（size=280×280, q =2度）
提取的水印

## Slide 9: 打印扫描
打印扫描过程的失真
  像素失真
    主要源于打印的D/A过程的半色调处理，
    以及扫描的A/D过程的噪声和量化影响。
  几何失真
    主要由扫描过程引起的旋转和缩放失真 。

## Slide 10: 打印扫描对图像灰度值的影响
统计256x256的LENA灰度图像的像素值中每个灰度值出现的个数，研究其像素值的分布情况
(a) 原始图像 (b) 打印扫描后
LENA图像的像素值分布的直方图

## Slide 11
(a) 原始图像 (b) 打印扫描后
COUPLE图像的像素值分布的直方图
(a) 原始图像 (b) 打印扫描后
GIRL图像的像素值分布的直方图

## Slide 12: 打印扫描对图像灰度值的影响
从像素值分布的图形上，可以看出打印扫描前后的差别比较明显，这种较大的差异将导致在空间域水印检测非常困难

## Slide 13: 打印扫描对图像均值的影响
将256x256的LENA灰度图像按照8x8进行分块，得到1024个小块，计算每个小块所有像素的平均值
比较原始图像的均值和打印扫描后的均值曲线

## Slide 14
(a) 原始图像 (b) 打印扫描后
LENA图像的均值分布图
两曲线之差

## Slide 15: 小结
原始图像在打印扫描后均值的变化并无规律性
通过图像的灰度值、均值构造能够抵抗打印扫描的数字水印算法是困难的
结论：在空间域难以建立对打印扫描鲁棒的数字水印算法

## Slide 16: 打印扫描对图像变换域的影响
将图像按照16x16分块的形式, 打印扫描前后的LENA灰度图像的对应块DCT系数变化的情况
(a) 原始图像 (b) 打印扫描后
LENA图像中的一个16x16分块的DCT系数变化图

## Slide 17: 打印扫描对图像变换域的影响
对256x256的LENA灰度图像按照整幅图像在打印前后进行对比
按照8x8分块对LENA灰度图像在打印扫描前后的DCT系数的变化情况逐块进行比较
结论：从图像在打印扫描前后的变化趋势来看, 打印扫描对图像DCT系数影响较小

## Slide 18: 抗打印扫描水印算法 ——基于系数比较的方法
虽然打印扫描对图像的DCT系数影响较小, 但不同的打印机和扫描仪对图像的影响不同，因而很难找到打印扫描前后DCT系数之间的数量关系
由于图像在打印扫描前后的DCT系数的相对关系应该是基本一致的, 因而可以通过改变DCT中频系数的相对关系来嵌入数字水印

## Slide 19: 抗打印扫描水印算法 ——基于系数比较的方法
二维DCT变换
  图像压缩标准（JPEG）的核心: DCT变换
  M × N维的图像，进行二维DCT变换，得到M×N的DCT系数
  系数按照Zig-Zag次序排列，左上角为直流系数，其余为交流系数
Notes: 变换域方法的优势：
1、能量集中，大部份信号处理操作影响信号一个频段，而不是整个频谱，因此在变换域嵌入，稳健性更强
2、变换域的修改，扩散到整个时域，因此更容易抵抗剪切等攻击

## Slide 20: 抗打印扫描水印算法 ——基于系数比较的方法
DCT
变换
8
8

## Slide 21: 抗打印扫描水印算法 ——基于系数比较的方法
8×8分块，DCT变换，ZigZag 扫描
若用表示8×8分块第i行第j列像素，则ZigZag扫描后，像素矩阵排列为：
ZigZag扫描方式

## Slide 22: 抗打印扫描水印算法 ——基于系数比较的方法
DCT系数特点
  左上角部分为直流和低频，右下角部分为高频，中间区域为中频。
  直流分量和低频系数值较大，代表了图像的大部分能量，对它们做修改会影响图像的视觉效果。
  高频系数值很小，去掉它们基本不引起察觉
  最好的水印嵌入区域就是在中频部分

## Slide 23: 抗打印扫描水印算法 ——基于系数比较的方法
原理
  利用载体中两个特定系数的
  相对大小来代表隐藏的信息
嵌入
  划分图像为若干8×8小块
  对各个小块分别做二维DCT变换
  选择其中的两个位置，若用 和 代表所选定的两个系数的坐标
  隐藏1：调整系数使其满足
  隐藏0：调整系数使其满足

## Slide 24: 抗打印扫描水印算法 ——基于系数比较的方法
提取
  划分图像为若干8×8小块
  对各个小块分别做二维DCT变换
  比较每一块中约定位置的DCT系数值，根据其相对大小，得到隐藏信息的比特串，从而恢复出秘密信息
特点
  不需原始图像
注意
  如果选定位置的两个系数相差太大，则对图像影响较大
  增大差距，代表无效
  应选择相近的值，如中频系数

## Slide 25: 抗打印扫描水印算法 ——基于系数比较的方法
扩展
  利用DCT中频系数中的三个
  系数之间的相对关系隐藏信息
嵌入
  选择三个位置 ， ，
  嵌入1：令
  嵌入0：令
  如果数据不符，则修改这三个系数值，使得它们满足上述关系
  选择参数D要权衡算法的稳健性和透明性
  D越大，隐藏算法对于图像处理就越健壮，但是对图像的改动就越大，越容易引起察觉

## Slide 26: 抗打印扫描水印算法 ——基于系数比较的方法
如果需要做的修改太大，则放弃该块，将其标识为“无效”
“无效”：对这三个系数做小量的修改使得它们满足下面条件之一：
或

## Slide 27: 抗打印扫描水印算法 ——基于系数比较的方法
实例
  某算法策略为，选D=0.5，系数调整为均值和均值D。即，令 为嵌入水印前系数，为嵌入水印后系数。
  则若嵌1，调整为
  若嵌入0，则反之：

## Slide 28: 抗打印扫描水印算法 ——基于系数比较的方法
实例
  则根据该算法策略，下面几组系数，嵌入水印1，0，1后，变为什么？(D=0.5)
    (1.3, 1.7, 1.5),(1.8,1.9,1.4),(1.8,2.3,2.2)
  解：
    第一组均值
    所以，第一组系数调整为(2.0,1.5,2.0)

## Slide 29: 抗打印扫描水印算法 ——基于系数比较的方法
实例
  则根据该算法策略，下面几组系数，嵌入水印1，0，1后，变为什么？(D=0.5)
    (1.3, 1.7, 1.5),(1.8,1.9,1.4),(1.8,2.3,2.2)
  类似地：
    第二组均值
    所以，第二组系数调整为(1.2,1.7,1.2)

## Slide 30: 抗打印扫描水印算法 ——基于系数比较的方法
实例
  则根据该算法策略，下面几组系数，嵌入水印1，0，1后，变为什么？(D=0.5)
    (1.3, 1.7, 1.5),(1.8,1.9,1.4),(1.8,2.3,2.2)
  类似地：
    第三组均值
    所以，第三组系数调整为(2.6,2.1,2.6)

## Slide 31: 抗打印扫描水印算法 ——基于系数比较的方法
提取
  对图像进行DCT变换，比较每一块相应三个位置的系数，从它们之间的关系，可以判断隐藏的是信息“1”、“0”还是“无效”块，这样就可以恢复秘密信息

## Slide 32: 抗打印扫描水印算法 ——基于系数比较的方法
实例：
  现有一幅采用系数比较法嵌入水印的图像，已知其系数为：
    (1.7,1.0,1.8), (2.7,2.2,2.7), (1.7,2.5,1.8), (1.7,1.8,1.9)
  则可从中提取的信息为?
  解：
    由1.7>1.0,1.8>1.0可知，这组系数嵌入的信息是1；
    由2.7>2.2,2.7>2.2可知，这组系数嵌入的信息是1；
    由1.7<2.5,1.8<2.5可知，这组系数嵌入的信息是0；
    由1.7<1.8<1.9可知，这组系数无效，没有嵌入；

## Slide 33: 抗打印扫描水印算法 ——基于系数比较的方法之仿真结果
原始图像采用的Lena灰度图像，水印信息是7个英文字母YinCang，换算成ASCII码，用二进制表示就是56个比特
原始图像 嵌入水印后的图像

## Slide 34: 抗打印扫描水印算法 ——基于系数比较的方法之仿真结果
HP4VC激光打印机打印输出 HP6L激光打印机打印输出
紫光B6210扫描仪扫描的图像 紫光B6210扫描仪扫描的图像

## Slide 35: 抗打印扫描水印算法 ——基于系数比较的方法
水印重复嵌入17次，提高其冗余度
实验结果：水印可以正确提取YinCang
结论：相对于打印，扫描对图像中水印信息提取的影响更大。扫描仪的好坏，将直接决定印刷水印提取的成功与否